龙湾区康养福利中心建设工程

# 施工节能降耗主要措施

浙江新邦建设股份有限公司

2021年11月

# 施工节能降耗主要措施

## 一、编制说明及编制依据

1编制说明

1.1本项目施工节能降耗主要措施是根据招标文件、施工招标设计图纸，结合本工程施工组织设计和现场实际条件，并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程低碳绿色环保管理的依据，编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑，突出其可行性、科学性。

1.2本施工方案是我公司为本工程能达到低碳、安全、文明、绿色而编制的低碳环保施工相关要求的指导性文件。

2编制依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》

2.2《中华人民共和国环境影响评价法》

2.3《中华人民共和国大气污染防治法》

2.4《中华人民共和国水污染防治法》

2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2.6《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

2.7《中华人民共和国节约能源法》

2.8《建设项目环境保护管理条例》

2.9《浙江省建设工程现场文明施工管理办法》

2.10《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006

2.11《绿色施工导则》

2.12《建筑施工场界噪声限值》

2.13《建筑施工场界噪声测量标准》

2.14《建筑节能工程施工质量验收规范》

2.15根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。

## 二、低碳绿色施工管理

低碳绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。低碳绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。

1组织管理

项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，组织项目总工、施工经理、安全经理、技术员、安全员、机械员、材料员、施工员、质量员等各方面的管理人员组成以下绿色施工保证体系。

组  长： 徐超

副组长：周再兵

组  员：吴喜平 张洪波  赵寿先  蔡龙 向军 陶玉峰

绿色施工领导小组对所有进场施工人员定期进行绿色施工教育培训，每月举行一次。领导小组所有人员对当月绿色施工实施情况进行检查，且做好检查记录，并做好考核、评比工作。

2低碳绿色施工管理体系岗位责任制度

2.1项目经理：

2.1.1履行第一责任人的作用，对承包项目的低碳施工负全面领导责任。

2.1.2贯彻执行绿色施工法律法规、标准规范和其他要求，落实各项责任制度和操作规程。

2.1.3确定节约目标和节约管理组织，明确职能分配和职权规定，主持工程项目低碳施工目标的考核。

2.1.4领导、组织项目经理部全体管理人员负责对施工现场的可能节约因素的识别、评价和控制策划，并落实负责部门。

2.1.5定期召开项目经理部会议，布置落实节约控制措施。

2.1.6负责对分包队伍和供应商的评价和选择，保证分包队伍和供应商符合节约型工地的标准要求。

2.1.7实施组织对项目经理部的节约计划进行评估，并组织人员落实评中提出的改进要求和措施。

2.2施工经理：

2.2.1据项目低碳施工计划组织有关管理人员制定针对性的技术措施，并经常监督检查。

2.2.2负责对施工现场临时设施的布置，对施工现场的临时道路、围墙合理规划，做到文明施工不铺张。

2.2.3合理利用各种降耗装置，提高各种机械的使用率。

2.2.4合理安排施工进度，提高施工操作和管理水平，最大限度发挥施工效率，做到工完料尽和质量一次成优。

2.2.5实施现场管理标准化，采用工具化防护，确保安全不浪费。

2.3项目总工：

2.3.1负责对已识别浪费因素进行评价，确定浪费因素，并制定控制措施、管理目标和管理方案，组织编制低碳施工计划。

2.3.2制定资源管理、节能降本措施，负责对能耗较打的施工操作方案进行优化。

2.3.3和业主、设计方沟通，在建设项目中推荐使用新型节能高效的节约型产品。

2.3.4积极推广十项新技术，优先采用节约材料效果明显的新技术。

2.3.5鼓励技术人员开发新技术、新工艺、建立技术创新激励机制。

2.3.6制定施工各阶段对新技术交底文本，并对工程质量进行检查。

2.4项目安全员：

2.4.1参与浪费因素的调查识别和低碳施工计划的编制，执行各项措施。

2.4.2负责对施工过程的指导、监督和检查，督促文明施工、安全生产。

2.4.3发现问题影响绿色施工的问题及时监督整改，并及时向项目经理汇报。

2.5项目施工员：

2.5.1参与节低碳施工策划，按照低碳施工计划要求，对施工现场生产过程进行控制。

2.5.2负责在上岗前和施工中对进入现场的从业人员进行节约教育和培训。

2.5.3负责对施工班组人员及分包方人员进行有针对性的技术交底，履行签字手续。

2.5.4对规程、措施及交底执行情况经常检查，随时纠正违章作业。

2.5.5负责检查督促每项工作的开展和接口的落实。

2.5.6施工结束后，组织人员对被破坏的原有植被场地进行恢复或进行合理绿化。

3规划管理

编制专项绿色低碳环保施工方案，按我公司有关规定进行审批。绿色施工方案包括以下内容：

3.1环境保护措施，制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施，降低环境负荷；

3.2节材措施，在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施。如进行施工方案的节材优化，尽量避免工地现场材料浪费，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等；

3.3节水措施，根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施；

3.4节能措施，进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施；

3.5节地与施工用地保护措施，施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。

4低碳施工管理目标

4.1低碳绿色施工目标：

4.1.1确保节能、节地、节水、节材、环境保护等各项综合指标的实现；

4.1.2减少化石能源的使用，提高能效，降低二氧化碳排放量。

4.2环境管理目标：

4.2.1坚决杜绝环境污染事件发生，不因环境污染问题影响工程进展。

4.2.2固体废物达到安全处置；控制噪声排放；降低粉尘污染；降低水资源消耗；污水达标排放。

4.3职业健康管理目标：

4.3.1职业病发病率            0起

4.3.2集体饮食中毒事故        0起

4.3.3传染病流行              0起

5实施管理

5.1在绿色施工过程中对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

5.2工地生活区与作业区进行分隔。

5.3根据公司统一规定放置施工现场标牌。

5.4大门侧设置低碳绿色施工公示牌。

5.5工地醒目位置设置环境保护宣传标志，有针对性地对低碳绿色施工作相应的宣传，通过宣传营造低碳绿色施工的氛围。

5.6深基坑围挡进行封闭围挡以及悬挂警示标志。

5.7定期对职工进行低碳绿色施工知识培训，增强职工绿色施工意识。

5.8项目经理部制定绿色低碳措施和应急预案，并组织实施。

5.9施工区、办公区分路供电，分别计量。项目部建立能源台账，定期核算。

5.10项目部建立环保台账，包括：非传统水源利用台账、建筑垃圾减量化计划及回收利用明细、噪声检测台账、 污水排放检测台账 、扬尘控制台帐。

5.11优选高效节能设备，禁限淘汰落后设备。

5.12积极应用建设部推广的“十项新技术”

6评价管理

项目部对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制，大力加强对整个施工过程的管理和监督。本工程对“四节一环保”各个要素的考核指标如下：

6.1环境保护考核指标

| 序号 | 主要控制项目 | 目标值 | 负责人 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，按可回收与不可回收分类设置，及时清运。 | 安全经理 | 施工员 |
| 2 | 建筑垃圾 | 产生量小于200吨/万m2，总体再利用率和回收率超过30%，其中建筑物拆除产生的废弃物再利用和回收率大于40%，碎石、土方利用率大于50%。 |  |  |
| 3 | 噪声控制 | 土石方 | 昼间≤75dB，夜间≤55dB |  | 施工员、安全员 |
|  |  | 打桩 | 昼间≤85dB，夜间禁止施工 |  |  |
|  |  | 结构 | 昼间≤70dB，夜间≤55dB |  |  |
|  |  | 装修 | 昼间≤60dB，夜间≤55dB |  |  |
| 4 | 水污染控制 | 施工现场污水经100%处理进行集储或排入市政污水管道，PH值6.5～8.5之间 |  |  |
| 5 | 抑尘措施 | 现场裸露土表面100%采用临时绿化和隔尘布覆盖等措施。基础施工扬尘高度≤1.5m，结构、安装施工扬尘高度≤0.5m。 |  |  |

6.2节材与材料资源利用目标

| 序号 | 主要控制项目 | 目标值 | 负责人 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 损耗量小于预算量的2.0% | 施工经理 | 材料员、工长 |
| 2 | 机械连接 | 损耗量小于预算量的1.0% |  |  |
| 3 | 多层板 | 周转6次以上 |  |  |
| 4 | 木方 | 回收达到50%以上 |  |  |
| 5 | 混凝土 | 损耗量小于预算量的1.0% |  |  |
| 6 | 临时用房围挡 | 临房、围挡重复使用率达到75%以上 |  |  |
| 7 | 架子钢管 | 损耗量小于预算量的0.5% |  |  |
| 8 | 扣件 | 损耗量小于预算量的3.0% |  |  |
| 9 | 柱箍 | 无损回收达到100% |  |  |
| 10 | U型卡 | 损耗量小于预算量的7.0% |  |  |
| 11 | 穿墙螺栓 | 无损回收达到60% |  |  |

6.3节水与水资源利用目标

| 序号 | 主要控制项目 | 目标值 | 负责人 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水设备（设施）配制率 | 100% | 施工经理 | 质量员、施工员 |
| 2 | 现场用水量 | 用水量降低7%，力争施工中非传统水源和循环水再利用率大于30%。 |  |  |
|  |  | 现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，分区进行计量管理。 |  |  |
| 3 | 雨水回收利用 | 雨水回收利用率20%以上 |  | 质量员 |
| 4 | 井点降水回收利用 | 井点降水回收利用率30%以上 |  |  |

6.4节能与能源利用目标

| 序号 | 主要控制目标 | 目标值 | 负责人 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就地取材 | 施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占材料总重量的90%以上 | 安全经理 | 机械员 |
| 2 | 节电设备（设施）配制率 | 100% |  |  |
| 3 | 现场总用量 | 施工区用电力争节约3%以上 |  | 材料员 |
|  |  | 办公区不得>8W/m2 宿舍不得>6W/m2 |  |  |
| 4 | 节能灯具 | 配制90%以上 |  |  |
| 5 | 设备损耗 | 30元/万元产值 |  |  |

6.5节地与土地资源利用目标

| 序号 | 主要控制项目 | 目标值 | 负责人 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时设施 | 综合考虑后期施工需要，合理布置施工现场平面，最大限度减少占地。 | 项目总工 | 技术员、材料员 |
| 2 | 现场道路 | 施工现场道路合理进行设计，确保双车道宽度≤5m，单车道宽度≤3m |  |  |
| 3 | 临设材料 | 临时设施采用轻钢活动板房100% |  |  |
| 4 | 商品混凝土 | 利用率100% |  |  |

7人员安全与健康管理

7.1在施工方案中制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施，保障施工人员的长期职业健康。施工人员配齐劳动保护用品。

7.2施工现场建立卫生急救、保健防疫制度，在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。

7.3施工现场食堂由卫生部门颁发的《餐饮服务许可证》，食堂从业人员持有健康证，食堂管理需卫生、规范。

7.4施工现场设置危险品仓库，氧气仓库，乙炔仓库，化学品仓库，根据类别分别存放。

7.5不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等。

7.6办公区均配置空调消暑；生活区工人宿舍屋顶采用防护架与遮阳相结合，并在炎暑期进行淋水降温措施。

7.7现场工人的劳动时间除地下室地板混凝土浇筑期间实行12小时一班制，其他施工工序均为8小时工作制。

7.8现场配电箱封闭设置并设置危险警示标志；电梯井口和基坑边坡等危险地段应采用围护措施；用于厨房和卫生间的水泥基、防水涂料隔离存放并设置有毒有害警示标志；以上措施将有效地保证了现场人员的健康和安全。

7.9现场在生活区设置医务室，医务室内存放能够简单处理伤病的药品，随时为参建员工提供日常医疗咨询和服务，并将组织应急救援演练，以提高现场人员的应急能力。

7.10施工现场在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识和警示说明。

## 三、环境保护

1粉尘及扬尘控制

1.1场地的封闭及绿化：施工现场周围设置安全牢固围挡；现场内所有的场地均采用C20的混凝土浇注，车道范围200mm厚。未硬化区域使用防尘密目网对裸露土进行覆盖。

1.2车辆运输防尘:运输容易散落、飞扬、流漏的物料使用厢式货车，装料至货箱盖底并限制超载，保持车辆表面清洁。施工现场门口设置洗车槽，及时清洗车辆上的泥土，防止泥土外带。

1.3场内易扬尘粉末建筑材料（如袋装水泥等），设封闭水泥库房，密闭存放。散状颗粒物材料（如回填土、砂子等）进场后临时用密目网或苫布进行覆盖，控制一次进场量，边用边进，减少散发面积，用完后清扫干净。

1.4现场不设混凝土搅拌站，所有商品混凝土均选用质量品质一流的全封闭现代化搅拌站供应。混凝土采用罐车密封运输，卸完混凝土后及时清扫地面，防止扬尘。

1.5施工期间每天派专人洒水降尘，将沉淀池内的水抽至洒水车内，边走边撒。洒水车前设置钻孔的水管，保证撒水均匀。若洒水不能满足施工现场降尘的需求，还可采用化学固尘剂替代洒水固尘。

1.6切割、钻孔的降尘措施：齿锯切割木材时，在锯机的下方设置遮挡锯末挡板，使锯末在内部沉淀后回收。钻孔用水钻进行，在下方设置疏水槽，将浆水引至容器内沉淀后处理。机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施；

1.7结构施工期间模板内木屑、碎渣的清理采用大型吸尘器吸尘，防止灰尘的扩散。

1.8浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时利用吸尘器清理，模板拆模后设专人及时清理模板上的混凝土和灰土，模板清理过程中的垃圾及时清运到施工现场制定垃圾存放地点，保证模板清洁。

1.9施工现场木工棚的地面，要进行洒水防尘，木工操作面要及时清理木屑、锯末，并要求木工棚和作业面保持清洁。

1.10钢筋棚内，加工成型的钢筋要码放整齐，钢筋头放在指定地点，钢筋屑当天清理。

1.11电气专业需在模板上开孔时，使用自制木屑收集盒。开孔时，将木屑收集盒底部圆孔与模板上开孔的位置对准即可，开孔时钻头旋起的木屑全部落入木盒中，有效控制木屑飞溅。

1.12建筑物外围立面采用密目安全网封闭，降低楼层内风吹速度，阻挡扬尘影响周围环境。

1.13在施工现场设置封闭式垃圾站，在各楼层或区域设立必要的垃圾箱，施工垃圾运至垃圾站。对垃圾按可回收、不可回收分类分拣、存放，并运送到指定的垃圾消纳场。所有垃圾必须在当天清除出现场。生活区设生活垃圾箱，供生活垃圾存放，办公区门口设封闭的移动垃圾桶，专人负责清理。

1.14多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运。

1.15现场围挡：使用成型彩钢板组装围挡施工现场，防治施工扬尘飘浮至现场外。施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。

2废气排放控制

2.1与运输单位签署环保协议，使用满足本地区尾气排放标准的运输车辆，不达标的车辆不允许进入施工现场。

2.2项目部自用车辆均要为排放达标车辆。

2.3大直径钢筋采用直螺纹机械连接，减少焊接产生废气对大气的污染。

2.4大口径管道采用沟槽连接技术，避免焊接释放的废气体对环境的污染。

2.5施工现场严禁焚烧各类废弃物。

3噪音与振动控制

3.1施工现场合理布局、闹静分开，噪声产生的机械安排远离居民区一侧，从空间布置上减少噪声影响。混凝土泵送车位置布置在远离人行道和现场办公区域的位置。

3.2所有车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音。

3.3建筑物立面设防噪音围挡。

3.4低噪音机械设备的选用：塔吊选用国内先进的多级变挡式塔吊，运行噪音较小。

3.5强声音设备作业的遮挡：在混凝土输送泵、电锯房外围搭设隔音棚并不定期检测噪声强度。

3.6调整施工噪声分布时间。根据环保噪声标准日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的时间，将容易产生噪声污染的分项如混凝土施工尽量安排在白天施工，避免混凝土搅拌和振捣扰民。严格控制作业时间，晚上作业不超过22时，早晨作业不早于6时。因施工需要场地噪声超过标准限制或因工艺等技术原因需连续施工，必须报建设部门批准，并在环保部门备案。

3.7木材切割噪音控制：木材加工场地设置封闭式木材加工棚，尽量减少噪声污染。

3.8混凝土浇筑：采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，尽量避免震动钢筋和模板，减少噪音的产生。

3.9模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。

3.10使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

3.11现场设8个噪声监测点，定期监测噪音是否超标并及时整改。

3.12所有施工阶段的噪声控制应符合国家标准《建筑施工场界噪声限值》。

4光污染控制

4.1设置焊接光棚：焊接作业设置遮光棚，避免电焊弧光外泄对工地周围区域造成影响。对于板钢筋的焊接，可以用废旧模板钉维护挡板；对于大钢结构采用钢管扣件、防火帆布搭设，可撤卸循环利用。

4.2 控制照明光线的角度：工地周边及塔吊上设置大型罩式灯，随着工地的进度及时调整罩灯的角度，保证强光线不射出工地外。施工工地上设置的照明灯照射方向始终朝向工地内侧。

4.3必要时在工作面设置挡光彩条布或者密目网遮挡强光。

5水污染控制

5.1现场污水排放严格按《污水综合排放标准》执行。

5.2雨水管网与污水管网分开使用。现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

5.3现场设置雨水收集系统（沉淀池、蓄水池、水泵），作为洗车、绿化、养护用水、现场消防用水、防扬尘用水。

5.4污水的排放：生活区、办公区设置水冲式厕所，在厕所下方设置化粪池，污水经化粪池沉淀后排入市政管道，清洁车每月一次对化粪池进行抽运处理。在个别施工区域设置可移动式环保厕所，每天吊运更换一次，厕所由专业保洁公司进行定期抽运、清洗、消毒。

5.5沉淀池设置：二级沉淀池设置在现场大门处，基坑抽出的水和清洗混凝土搅拌车、泥土车等的污水经过沉淀后，可再利用在现场撒水和混凝土养护等。。

5.6隔油池设置：本工程生活区厨房设置1.0m×1.8m×0.8m的隔油池，下水道口安装过滤网的隔油池。每周清理隔油池一次。食物残渣桶每天晚间由专人收走。

5.7加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

5.8保护地下水环境。采用围护桩和止水帷幕，形成基坑封闭支护结构，保护了场地四周原有地下水形态。

5.9对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好渗漏液收集和处理。

6土壤保护

6.1保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土，及时种植速生草种，以减少土壤侵蚀、流失。因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况，采取设置地表排水系统、采用C10混凝土固化稳定斜坡、植被覆盖等措施，减少土壤流失。

6.2对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等及时回收后交有资质的单位处理，不作为建筑垃圾外运，避免污染土壤和地下水。

6.3专用化学品库房四周全封闭，所有油品、用油的机械设备下方设置接油盘，防止油品污染土地及其周边环境。

7建筑垃圾控制

在工程施工中我们要按照“减量化、资源化和无害化”的原则，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。采取措施如下：

7.1固体废弃物减量化：

7.1.1通过合理下料技术措施，准确下料，尽量减少建筑垃圾。

7.1.2严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；每个工作在结束该段施工工序时，在递交工序交接单前，负责把自己工序的垃圾清扫干净。

7.1.3提高施工质量标准，减少建筑垃圾的产生，如提高墙、地面的施工平整度，一次性达到找平层的要求，提高模板拼缝的质量，避免或减少漏浆。

7.1.4尽量采用工厂化生产的建筑构件，减少现场切割。

7.2固体废弃物资源化

7.2.1废旧材料的再利用：利用废弃模板来钉做一些维护结构,如遮光棚，隔音板等；利用废弃的钢筋头制作楼板马凳，地锚拉环等。

7.2.2利用木方、木胶合板来搭设道路边的防护板和后浇带的防护板。

7.2.3充分利用建筑垃圾废弃物的落地砂浆、混凝土等材料，用于临时道路硬化等。

7.2.4每次浇注完剩余的混凝土用来浇注构造柱、水沟预制盖板和后浇带预制盖板等小构件。

7.3固体废弃物分类处理

7.3.1垃圾分类处理，可回收材料中的木料、木板由胶合板厂、造纸厂回收再利用。

7.3.2非存档文件纸张采用双面打印或复印，废弃纸张最终与其他纸制品一同回收再利用。

7.3.3施工中收集的废钢材，由项目部统一处理回收再利用。

7.3.4办公使用可多次灌注的墨盒，不能用的废弃墨盒由制造商回收再利用。

## 四、节材与材料资源利用

1节材措施

1.1现场所有材料进场先编制材料计划，科学计量，合理安排，不仅减少资金占用和库存，防止停工待料，而且减少材料的损耗和浪费。

1.2现场材料堆放有序，储存环境适宜，措施得当。保管制度健全，责任落实。

1.3材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。现场材料的包装物100%回收。

1.4采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。

1.5本工程主要材料就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量力争占建筑总重量的90%以上。

1.6优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。

2围护材料

2.1门窗、屋面、外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保密封性、防水性和保温隔热性。

2.2门窗采用密封性、保温隔热性能、隔音性能良好的型材和玻璃等材料。

2.3屋面材料、外墙材料具有良好的防水性能和保温隔热性能。

2.4当屋面或墙体等部位采用基层加设保温隔热系统的方式施工时，应选择高效节能、耐久性好的保温隔热材料，以减少保温隔热层的厚度及材料用量。

2.5屋面或墙体等部位的保温隔热系统采用专用的配套材料，以加强各层次之间的粘结或连接强度，确保系统的安全性和耐久性。

3周转材料

3.1选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。

3.2优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。

3.3模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型钢模、钢框竹模、竹胶板。

3.4施工前应对模板工程的方案进行优化。多层、高层建筑使用可重复利用的。

3.5重复使用率达到70%。

3.6施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

4钢筋控制措施

4.1钢筋及钢结构制作加工前，由工长对下料单进行复核后先做样板，方可批量下料，保证钢筋进场计划的准确性。

4.2本工程对直径≥16mm的钢筋，采用直螺纹连接技术，节约钢筋的使用量，钢筋套筒固定专人领取，杜绝连接套筒不必要的浪费。

4.3结构施工期间剩余1m以上的钢筋短料，用在二次结构施工中，长度在1m以内短料制作卡具，定位筋，洞口附加筋以及马凳。

4.4项目经理部采取切实有效的措施优化钢筋配料和下料方案，减少损耗。

5混凝土控制措施

5.1本工程中所使用的混凝土全部采用当地供应商提供的商品混凝土。

5.2在混凝土工程施工中，项目经理部将采用数字化技术，对底板混凝土、异形结构等专项施工方案进行优化，混凝土用量由施工员提出后，经预算进行审核。进场时，进行地磅称重控制，并由专人负责签字。

5.3对于落地混凝土及时清理和回收，尚未初凝的混凝土收集后仍用于浇筑部位，或是制作小型混凝土构件，已经凝固的混凝土块收集用于回填。冲洗混凝土罐车或泵管中的剩余混凝土，用于道路硬化。

6木材控制措施

6.1木方、板材等木工用料进场时，由材料员进行核对后，报预算员审核，从源头控制材料用量，精确进场量。

6.2施工中使用的多层板和木方根 据配料单，统一发送。加工成型的木制模板写明规格，统一编号固定部位使用，减少整张模板切割次数。对于无法使用模板余料，用于预留洞口封盖和结构实体保护，使木材尽可能地合理再利用。

6.3对于施工中的废旧木方，长度在0.5m以上的统一收集，回收到一起进行机械对接再利用；将0.5m以下的废旧木方作墙柱护角、防滑条、挡脚板等部位。

## 五、节水与水资源利用

1提高用水效率

1.1施工前对工程项目的参建各方的节水指标，以合同的形式进行明确，签订标段分包或劳务合同时，将节水指标纳入合同条款。计量考核节水的控制和水资源的充分利用。

1.2施工现场喷洒路面、绿化浇灌不使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。

1.3施工现场供水管网应根据用水量设计布置，除施工现场DN100消防水管，现场施工用按照计算采用DN50管进行供水，并做到管道连接严密，无任何渗漏，避免浪费。

1.4现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水节水系统和节水器具，厕所采用低水量冲洗便器、感应出水龙头或缓闭冲洗阀等。

1.5施工现场建立可再利用的收集处理系统，使水资源得到梯阶循环利用。

1.6混凝土养护采用覆盖塑料布保水养护，独立柱混凝土采用包裹塑料薄膜保水养护，墙体采用混凝土养护剂或喷水养护，节约施工用水

1.7施工现场设置废水回收再利用措施，按高质高用、低质低用的原则，收集雨水降尘，减少市政水使用,洗车用水经沉淀池沉淀后二次回用。

2非传统水源利用

2.1现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。

2.2加强基坑降水过程中的监督，避免超采地下水。

2.3力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。

## 六、节能与能源利用

1节能措施

1.1能源节约教育：施工前对于所有的工人进行节能教育，树立节约能源的意识，养成良好的习惯。并在电源控制处，贴出“节约用电”、“人走灯灭”等标志，在厕所部位设置声控感应灯达到节约用电的目的。

1.2制订合理施工能源指标，提高施工能源利用率。

1.3优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

1.4施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析、并有预防与纠正措施。

1.5在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

1.6设立耗能监督小组：项目工程部设立临时用水、临时用电管理小组，除日常的维护外，还负责监督过程中的使用，发现浪费水电人员、单位则予以处罚。

1.7选择利用率高的能源：食堂使用液化天然气，其余均使用电能。不能用煤球等利用率低的能源，同时也减少了大气污染。

2机械设备与机具

2.1建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。

2.2选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

2.3合理安排工序，提高机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。

3生产生活及办公临时设施

3.1利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的形式、朝向、间距和窗墙面积比，现场办公室、会议室的窗户设置百叶窗帘，使其获得良好的日照、通风和采光。

3.2临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用岩棉填充彩钢板等隔热性能好的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。

3.3严格控制生活、办公区域空调使用温度,合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

3.4办公区域、宿舍区域、施工现场推广采用节能灯具，并做好用点记录。

4施工用电及照明

4.1临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。

4.2照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。

4.3夜间施工现场照明采用2000W节能灯（双次镇流变压），使用寿命长，且亮能超过3500W，相比3500W镝灯节约电耗。

## 七、节地与施工用地保护

1临时用地指标

1.1根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施：临时加工棚、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。

1.2平面布置合理、紧凑、在满足环境、职业健康与安全文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角。

2临时用地保护

2.1对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

2.2红线外临时占地应尽量使用荒地、废地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

2.3利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

3施工总平面布置

3.1施工总平面布置科学、合理，充分利用原有构筑物、道路、管线为施工服务。

3.2施工仓库、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

3.3临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房。生活区与生产区分开布置。

3.4施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形道路，减少道路占用土地。